Fenix HM51R Ruby V2.0

A rendkívül népszerű Fenix HM51R Ruby V2.0 újratölthető fejlámpa második generációja akár 700 lumen (ANSI) semleges fehér fényt (4500K) kínál akár 120 méteres hatótávolsággal, és piros LED-ekkel is rendelkezik. Egyetlen RCR123A újratölthető akkumulátorral működik, amely közvetlenül a lámpában töltődik USB-C csatlakozón keresztül, vagy egy eldobható CR123A lítium akkumulátor (150 lumen maximális teljesítményre korlátozva) is használható a lámpa működtetésére. Ezen kívül a vezérlőgombon van egy LED-jelző, így mindig tudni fogja, mikor kell feltölteni az akkumulátort. A lámpa vége mágneses, így könnyen rögzíthető bármilyen vasra. A HM51R kilenc különböző világítási móddal rendelkezik, így választhat a nagy teljesítményű és a hosszú élettartamú (akár 120 óra) között. A lámpát digitálisan szabályozott, állandó áram táplálja, így garantálja az állandó fénykibocsátást még akkor is, ha az akkumulátorok feszültsége csökken (amikor lassan lemerülnek).

Teljesen fémből készült szerkezet nagy tartósságot és optimális hűtést biztosít, valamint az IP68 szabványnak megfelelően teljesen vízálló, akár 2 méteres víz alatti mélységig. A fejlámpa praktikusságát fokozza, hogy a fényt kiveheti a fejtartóból, és kis zseblámpaként használhatja. Ezen kívül a fejlámpát egy acélból készült, levehető kapocsal egészítették ki, így könnyedén rögzítheti a zsebéhez vagy a szíjához. A Fenix HM51R fejlámpa ideális társ a különböző sporttevékenységekhez, kirándulásokhoz a szabadban, valamint otthon és a munkahelyen.

Fenix HM51R fejlámpa egy korlátozott példányszámú fejlámpa, amely a Fenix HM50R-en alapul, és számos fejlesztést kínál. Például melegebb fényárnyalat, mágneses csúcs, állandó vezérlés a legtöbb üzemmódban, többféle piros fénymód és még sok más. Ha érdekli a két modell közötti összes különbség, akkor olvassa el a Fenix HM50R V2.0 és Fenix HM51R Ruby V2.0 fejlámpák összehasonlítása című cikket.

Minden lámpa paramétert (fényerő, akkumulátor üzemidő, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.

## Fejlámpa paraméterek Fenix HM51R Ruby V2.0

- Prémium teljesítményű Cree XP-G3 LED-et használ, semleges fényárnyalatú (4500 K) és 50000 órás élettartammal, valamint két piros Everlight LED-et.

- Öt fehér fénymód: 700 lumen (0,5 óra) -> 400 lumen (1,5 óra) -> 150 lumen (2,5 óra) -> 50 lumen (8 óra) -> 3 lumen (120 óra).

- Négy piros fénymód: piros fény 5 lumen (36 óra) -> 1 lumen (100 óra) -> piros villanás 5 lumen (72 óra) -> SOS 5 lumen (72 óra).

- Egy Fenix RCR123A 700 mAh Li-ion akkumulátorral működik, amely a csomagban található.

- Kényszerhelyzetben egyetlen eldobható 3 V-os CR123A lítium akkumulátor is használható, de a legmagasabb elérhető üzemmód 150 lumen lesz.

- A fejlámpa oldalán található USB-C csatlakozón keresztül történő töltés esetén a teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje körülbelül 1,5 óra.

- Sima fénykúp akár 120 méteres hatótávolsággal (3690 cd)

- Méretek: 66 mm hosszúság x 36 mm szélesség x 32 mm magasság (fényszórótartóval együtt).

- Súly: 80 gramm (szíjjal és akkumulátorral együtt).

- Az akkumulátor kapacitásának jelzése és az alacsony feszültségre való figyelmeztetés.

- Digitális állandó teljesítményszabályozás.

- Mágneses csúcs, a fejlámpa bármilyen vasra rögzíthető.

- Védelem az akkumulátor fordított behelyezése ellen (fordított polaritás).

- Komfort pánt fényvisszaverő elemekkel.

- A hatékonyan kialakított tartó csatként is funkcionál, ha leveszi a fejlámpát a pántról.

- Egyszerűen kezelhető egyetlen kapcsolóval.

- Nagy szilárdságú A6061-T6 repülőgép ipari alumíniumötvözetből készült test.

- Tartós, kemény, karcálló felület - III-as típusú kemény eloxált.

- IP68 szabvány szerinti víz- és porálló (2 méteres mélységben 4 órán keresztül víz alatt tesztelték).

- 2 méteres magasságból történő leejtéssel szemben ütésálló.

- Kiváló minőségű TIR optika nagy fényáteresztéssel.

- Tartalmazza a Fenix HM51R V2.0 fejlámpát, ARB-L16-700P akkumulátort, tartalék o-gyűrűt, USB-C töltőkábelt, kézikönyvet, garanciajegyet.

- A fejlámpa megvásárolható egy Fenix APB-20 tokkal és egy AFH-02 fekete pántkészlettel fényvisszaverő elemek nélkül - ezek például a hadsereg, a rendőrség vagy a vadászok számára alkalmasak.

- A fejlámpa a Lockblock és Bikeblock tartóval a kormányra rögzíthető, ha a tartóból eltávolítják.

- Lehetőség van USB hálózati adapter és USB autós adapter vagy USB-s tartalék RCR123A akkumulátor beszerzésére is.

## Használat

Előfordulhat, hogy a lámpatestben lévő akkumulátoron gyárilag egy fekete szigetelő fedél van. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátort.

- A kikapcsolt fejlámpa a gomb 0,5 másodpercig történő nyomva tartásával átvált a legutóbb használt fehér fény módra.

- A kikapcsolt fejlámpa a gomb kétszeri gyors megnyomásával a legutóbb használt piros fény üzemmódba kapcsol.

- Bekapcsolt fejlámpa a gomb 0,5 másodpercig történő nyomva tartásával kikapcsol.

Teljesítmény üzemmódok váltása: Amíg a fejlámpa fehér fénye be van kapcsolva, a gomb rövid megnyomásával a teljesítménymódok a 3 - 50 - 150 - 400 - 700 lumen sorrendben váltogathatók. Ha a fejlámpa piros fénye be van kapcsolva, a fénymódok a gomb rövid megnyomásával a piros 1 lumen - piros 5 lumen - piros villogó - piros SOS sorrendben váltogathatók. A lámpa memóriával rendelkezik, és mindig az utoljára beállított üzemmódban kapcsol be (ez a fehér és a piros fényre egyaránt vonatkozik).

Túlmelegedés elleni védelem: a legmagasabb üzemmódban történő működés 1 percre korlátozódik, majd a teljesítmény fokozatosan csökken kb. 500 lumenre 5 perc alatt. Ha a lámpatest belső hőmérséklete 60 °C fölé emelkedik, a lámpatest automatikusan elkezdi fokozatosan csökkenteni a teljesítményt, amíg a hőmérséklet stabilizálódik. Amint a lámpatest hőmérséklete 60 °C alá csökken, a teljesítmény fokozatosan ismét emelkedik. A 400 lumenes üzemmódban történő működés 5 percre korlátozódik, majd a teljesítmény 5 perc alatt fokozatosan 200 lumenre csökken.

Akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése: Ha a fejlámpa ki van kapcsolva, a gomb egy megnyomásával 3 másodpercre aktiválódik az akkumulátor töltöttségének jelzése, amelyet a gomb színes háttérvilágítása mutat: állandó zöld: 100% - 80%, zöld villogó: 80% - 50%, állandó piros: 50% - 20%, 4vörös villogó: 20% vagy kevesebb (töltse fel a fejlámpát minél hamarabb). A jelzés csak újratölthető RCR123A / 16340 akkumulátorokkal működik megfelelően.

Töltés: kapcsolja ki a fejlámpát. Csatlakoztassa az USB-kábelt bármilyen USB-forráshoz. Csavarja le a töltőcsatlakozó tömítő kupakját, és csatlakoztassa a töltőkábel USB-C csatlakozóját a fejlámpához. Töltés közben a gombban lévő LED-kijelző pirosan világít, és a teljes töltés elérésekor zöldre vált. Egy teljesen lemerült Fenix ARB-L16-700P akkumulátor körülbelül 1,5 óra alatt töltődik fel. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a kábelt, és óvatosan zárja le a töltőcsatlakozót a gumidugóval, ez megakadályozza a por és a víz bejutását. Hosszú távú tárolás esetén töltse fel a fejlámpát, mielőtt újra használná. Az alkalmazott akkumulátor nem rendelkezik memóriahatással, így akkor is feltölthető, ha nem teljesen lemerült. Töltés közben a fejlámpát a 3 és 50 lumenes fehér fénymódban, valamint az összes piros fénymódban használhatja.

Alacsony akkumulátor figyelmeztetés: Ha az akkumulátor feszültsége a beállított szint alá csökken, a fejlámpa automatikusan alacsonyabb teljesítményű üzemmódra vált. Ha a fejlámpa már a legalacsonyabb teljesítményű üzemmódba van kapcsolva, és az akkumulátor kritikusan alacsony, a gombban lévő kijelző pirosan villog. A fejlámpa azonban továbbra is világít, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül. Az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés csak az újratölthető Li-ion akkumulátorok feszültségére van kalibrálva.

Fejlámpa kioldásgátló zár: lazítsa meg a fejlámpa elemzáró kupakját negyed fordulatra, ez megszakítja az elektromos kapcsolatot, és a fejlámpa nem kapcsolható be. A gomb elektronikusan is zárolható - kikapcsolt fejlámpa mellett tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A zárás után a lámpa pirosan villog. A feloldáshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Ha eldobható CR123A akkumulátort használ, ne próbálja meg a lámpában tölteni.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ha betartja ezeket a szabályokat, a lámpa megfelelően védve lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akkumulátor majdnem lemerült - töltse fel vagy cserélje ki.

  - A lámpa belső érintkezői piszkosak - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - Lámpa hátulja meglazult - húzza meg.

## Garancia

Garancia 5 év a lámpatestre és 2 év az akkumulátorra.