Fenix HP25R V2.0

Fenix HP25R V2.0 újratölthető fejlámpa két, akár 1600 lumenes fénykúppal rendelkezik - a csúcsminőségű Luminus SST-40 LED-del ellátott nagy hatótávolságú reflektor jól fókuszált fénysugarat hoz létre, amelynek hatótávolsága akár 290 méter, a második reflektor pedig a nagy teljesítményű Cree XP-G3 S4 LED-del ellátott, nagyon széles és egyenletes fénysávot biztosít 50 méterig. A távolsági reflektor fényárama akár 1600 lumen, a széles kúpreflektor maximális teljesítménye 400 lumen, fényárnyalata pedig semleges. A két LED vezérlése egymástól független, a két reflektor fénye szabadon kombinálható, így akár 1600 lumen fényáram is elérhető (ha mindkét reflektor egyszerre van bekapcsolva, a maximális teljesítményük 1200 + 400 lumen). A távoli reflektor 5 fénymódot és széles három. A fejlámpa emellett egy 5 lumen teljesítményű piros LED-del van felszerelve, amellyel vészhelyzet esetén SOS-jelzést lehet leadni.

Az áramellátásról egyetlen 5000 mAh kapacitású Li-ion 21700 akkumulátor gondoskodik, amely a csomagban található, és amely egy modern USB-C csatlakozón keresztül közvetlenül a lámpában tölthető. Ez az akkumulátor a fej hátsó részén található tokban van elhelyezve, és a fejlámpa így jól kiegyensúlyozott a fejen.A fejlámpa edzett alumíniumból és tartós műanyagból készült, szerkezete teljesen por- és vízálló az IP66-os szabvány szerint, valamint ütésálló 2 méteres magasságból történő leejtés ellen is. Meghosszabbított tartóssági funkcióval is fel van szerelve.HP25R V2.0 fejlámpa a régebbi HP25R változatot váltja fel, és a közös nagy teljesítményű és tartóssági paramétereknek köszönhetően alkalmas mindazok számára, akik erős és megbízható partnert szeretnének extrém körülmények között. Nagyszerű lesz a mentőmunkásoknak, de a sportolóknak, hegymászóknak, túrázóknak és más szabadtéri rajongóknak is.Minden fejlámpa paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.

## Fenix HP25R V2.0 fejlámpa paraméterei

- A távoli reflektor fényforrása egy fehér Luminus SST-40 LED, a széles reflektor fényforrása egy Cree XP-G3 S4 semleges fényárnyalatú Cree XP-G3 S4, és ezen kívül van egy piros Everlight 2835 LED is. Mindez 50000 órás élettartamú megvilágítással.

- Összesen tíz teljesítmény üzemmód:

  - Távoli reflektor: 1600 lumen (2 óra*) -> 1000 lumen (4 óra*) -> 400 lumen (8 óra) -> 150 lumen (24 óra) -> 50 lumen (56 óra).

  - Széles reflektor: 400 lumen (8 óra) -> 150 lumen (24 óra) -> 5 lumen (400 óra).

  - Piros fény: 5 lumen (400 óra) -> piros SOS jelzés 5 lumen (800 óra).

- Távoli reflektor a tökéletes fénykúpért 290 méteres hatótávolsággal (20849 cd).

- Széles reflektor, akár 50 méteres hatótávolsággal (605 cd).

- * A két legmagasabb fényerősségű üzemmód tartós használata a fejlámpa túlmelegedését okozhatja, és aktiválhatja az intelligens túlmelegedésvédelmi funkciót, amely automatikusan csökkenti a teljesítményt.

- 21700 Li-ion akkumulátort használ, amelynek kapacitása 5000 mAh (tartozék). Alternatívaként 18650 Li-ion akkumulátor is használható a működtetésére, de ehhez ALF-18 csökkentőt kell vásárolni.

- USB-C csatlakozón keresztül történő töltés esetén a teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje körülbelül 4 óra.

- A kapcsolók a poggyászban védve vannak a nem kívánt bekapcsolás ellen.

- Az akkumulátor külön tokban van elhelyezve a fej hátsó részén, így a fejlámpa jól kiegyensúlyozott a fejen.

- A reflektor több fokozatban dönthető a kívánt fényirány beállításához.

- Tartós műanyagból és repülőgépen edzett alumíniumból készült.

- Ütésálló 2 méteres magasságból történő leejtéssel szemben.

- A fejlámpa méretei a konzolokkal együtt: 6 cm x 4,7 cm x 3,3 cm.

- Az elemtartó mérete: 9,9 cm x 4,1 cm x 3,95 cm.

- Súly 238 gramm (szíjakkal és akkumulátorral együtt).

- Víz- és porálló IP66 szabvány szerint (minden irányból erős vízsugárral permetezve).

- Edzett ultra tiszta üveglencse tükröződésmentes felülettel a távolsági reflektorhoz.

- A csomagban található egy fejlámpa, USB-C töltőkábel, 21700-as Li-ion akkumulátor 5000 mAh kapacitással, négy Fenix ALD-02 tartó a fejlámpa sisakhoz való rögzítéséhez, tartalék o-gyűrűk, kábelfogantyúk.

- A fejlámpát egy Fenix APB-30 tok és egy AFH-02 fekete pántkészlet kísérheti fényvisszaverő elemek nélkül.

## HP25R V2.0 fejlámpa használata

Lehet, hogy az akkumulátoron gyárilag szigetelő fedél van. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátorbol.

A távolsági reflektor a jobb gomb lenyomva tartásával (kb. 0,5s), a széles reflektor vagy a piros fény a bal gomb lenyomva tartásával (0,5s) kapcsol be. A jobb oldali gomb megnyomásával a következő sorrendben váltogatja a fő fénykibocsátási módot: 50, 150, 400, 1000, 1600 lumen. A bal oldali gomb megnyomásával a széles reflektor és a piros fény módok sorrendben váltogathatók: fehér 5, 150, 400 lumen, piros 5 lumen, SOS jelzés. Mindkét reflektor kikapcsolása a megfelelő gomb lenyomva tartásával történik, és a kikapcsolás után a fejlámpa megjegyzi az adott gombhoz utoljára beállított üzemmódot. Mindkét reflektor egyidejűleg is bekapcsolható.

Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése - bármelyik gomb rövid megnyomása után (a fejlámpának ki kell lennie kapcsolva), a gombok között az akkumulátor töltöttségi állapotát jelző LED-kijelző aktiválódik. Ha a zöld fény világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 85-100%-os töltöttségi szinten van, ha a zöld fény villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 50-85%-os töltöttségi szinten van. Ha a piros lámpa világít, az akkumulátor 25-50%-os töltöttségi fokon van, ha pedig villogni kezd, az akkumulátor állapota kritikus, és a fejlámpa töltöttsége 25%-nál kevesebb.

A vezérlőgombok lezárhatók a spontán bekapcsolás megakadályozására, pl. csomagban történő szállításkor - kikapcsolt állapotban nyomja meg mindkét gombot, és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig, ekkor a fejlámpa pirosan villogva jelzi a lezárást. A feloldáshoz ismét mindkét gombot három másodpercig nyomva kell tartani.

Túlmelegedés elleni védelem - Ha a fejlámpa hőmérséklete meghaladja a 60°C-ot, automatikusan fokozatosan csökkenteni kezdi a teljesítményt, amíg a hőmérséklet stabilizálódik. Amint a hőmérséklet 60 °C alá csökken, a teljesítmény ismét fokozatosan növekszik.

Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés - a fejlámpa automatikusan fokozatosan csökkenti a rendelkezésre álló üzemmódok számát. Ha az akkumulátorok teljesen lemerültek, csak a legalacsonyabb üzemmód lesz elérhető. Ha az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd, miközben a lámpa világít, az akkumulátor majdnem lemerült.

Töltés - távolítsa el az USB-C csatlakozó fedelét az akkumulátor tokján, és csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt, majd a kábel másik végét csatlakoztassa számítógéphez, power bankhoz vagy USB hálózati adapterhez vagy USB autós adapterhez (nem tartozék). Az akkumulátortokozón lévő LED pirosan világít töltés közben. Ha teljesen feltöltött, zöld színnel világít. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lezárt alkatrészeket saját maga, mert az sérti a garanciát.

- Csak kiváló minőségű Li-ion akkumulátorokat használjon az áramellátáshoz.

- Ha a fejlámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akkumulátorok majdnem lemerültek - cserélje ki őket, vagy töltse fel az akkumulátort.

  - Az elemtartó érintkezői piszkosak - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

## Garancia

A fejlámpára öt év garancia, az akkumulátorra két év.