Fenix BC26R

A nagy teljesítményű Fenix BC26R újratölthető kerékpárlámpa akár 1600 lumen (ANSI) fényerőt biztosít, akár 169 méteres hatótávolsággal. A lámpa, cserélhető 5000 mAh kapacitású Li-ion 21700 típusú akkumulátorral működik, amely közvetlenül a lámpában található USB-C csatlakozón keresztül tölthető. A fényforrás egy modern Luminus SST-40 dióda. A lámpa egy speciálisan kialakított reflektort használ, amely a fényt 100°-os szögben szórja, így megvilágítja a teljes terepet a kerékpár előtt, tehát olyan helyeket is bevilágít, amit más biciklilámpák már nem terítenek be. A tartó dizájnja lehetővé teszi a lámpa egyszerű felszerelését és eltávolítását a kormányról, illetve a tartónak köszönhetően a lámpát gyorsan ki lehet venni, hogy szükség esetén magas teljesítményű kézilámpaként lehessen használni. A tartó 22-32 mm átmérőjű bicikli kormányon használható. A Fenix BC26R öt digitálisan vezérelt üzemmódot kínál akár 65 óra üzemidővel, ahonnan a villogó sem hiányozhat. A Fenix kerékpárlámpák minőségi világítást biztosítanak az éjszakai edzésekhez, a rendszeres munkába járáshoz és az állóképességi versenyekhez.

A lámpa minden paraméterét (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság és hatótávolság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérik.

## A Fenix BC26R kerékpárlámpa paraméterei

- Nagy teljesítményű LED Luminus SST-40 használata, 50000 óra élettartammal.

- Öt üzemmód: 1600 lumen (3,5 óra*) -> 600 lumen (9,5 óra) -> 200 lumen (18 óra)-> 50 lumen (65 óra) -> villogó (pulzáló fényerő 50 és 600 lumen között).

- Az áramforrás egy darab Li-ion 21700-as akkumulátor 5000 mAh kapacitással (csomag tartalma). Szükség esetén használható egy 18650-as akkumulátor is, de ahhoz szükséges vásárolni ALF-18 redukciót.

- * A maximális teljesítmény hosszan tartó használata a zseblámpa felmelegedését okozhatja, és aktiválhatja az intelligens túlmelegedés elleni védelmi funkciót, amely automatikusan csökkenti a teljesítményt.

- Digitális teljesítményszabályozás.

- Alacsony akkumulátor töltöttség-figyelmeztetés, túltöltés elleni védelem és az akkumulátor teljes lemerülése elleni védelem.

- A speciálisan kialakított optika kombinálja a széles perifériás megvilágítást és az akár 169 méteres (7158 cd) hatótávot.

- A zseblámpa gyorskioldó mechanizmussal van a tartóhoz rögzítve, aminek köszönhetően egy pillanat alatt eltávolítható és ugyanolyan gyorsan biztonságosan visszahelyezhető a tartóba.

- A tartóhüvely gumírozott felépítése biztosítja a lámpa stabil és biztonságos rögzítését a kerékpárhoz a fény irányának egyszerű és megbízható beállításával.

- Kompatibilis a 22-32 milliméter átmérőjű kormányokkal.

- A világítás iránya három lépésben állítható oldalra kb.30°-os tartományban.

- Memória az utoljára beállított üzemmódhoz (kivéve a villogó üzemmódot).

- Repülőgépipari edzett A6061-T6 típusú alumíniumból készült.

- Víz- és porálló az IP68 szabvány szerint (víz alatt 2 méter mélységben 30 percig tesztelve).

- Ütésálló 1,5 méteres magasságból leesve.

- Méretek 11,3 cm x 2,9 cm x 2,7 cm.

- Súly 155 g (akkumulátorral együtt).

- A csomag tartalma: zseblámpa, univerzális kormánytartó, Fenix 21700 akkumulátor 5000 mAh kapacitással, USB-C kábel, tartalék tömítőgyűrű, gumi betétek a kormány tartójába.

- A lámpához megvásárolható egy második kormánytartó, Fenix ALD-08 tartóval kerékpáros sisakhoz vagy lapos aerokormányhoz, Fenix ALD-10 adapter a lámpa GoPro szerelvényekhez való rögzítéséhez.

- Továbbá vásárolható a lámpához: USB hálózati adapter és USB autós adapter, gyorstöltést támogató USB adapter és színes USB-C kábel.

## Lámpa használata a kerékpáron

Lehetséges, hogy gyárilag egy szigetelő fedő található az akkumulátoron, a lámpa belsejében. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátorból.

A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a lámpa gombját körülbelül 0,5 másodpercig. A lámpa mindig az utoljára beállított üzemmódban kapcsol be (kivéve a villogó üzemmódot). Az üzemmódokat működés közben bármikor átkapcsolhatja a gomb rövid megnyomásával. A villogás két gyors gombnyomással aktiválható.

Az akkumulátor kapacitásának jelzése: kikapcsolt lámpa mellett nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a jelző LED három másodpercre kigyullad a gombban, az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzésére. Zöld világítás/villogás azt jelenti, hogy az akkumulátor több mint 50%-ban töltött, piros világítás vagy villogás pedig az akkumulátor 50% vagy alatti töltöttségét jelenti. A jelző LED világít bekapcsolt lámpa mellett is, így folyamatosan táéjkoztatva van az akkumulátor állpotáról használat közben.

Az akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető jelzés - ha az akkumulátor kapacitása a biztonságos szint alá csökken, a biciklilámpa automatikusan alacsonyabb teljesítményű üzemmódba kapcsol a lehető leghosszabb állóképesség biztosítása érdekében (a zseblámpa ekkor nem kapcsolható magasabb üzemmódba). Ha az akkumulátor kritikusan lemerült, a gomb pirosan villogni kezd. Ebben az esetben javasoljuk a zseblámpa mielőbbi feltöltését, hogy az akkumulátorokba épített védőelektronika ne kapcsoljon ki és így ne aludjon ki a lámpa.

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - a 60 °C-os hőmérséklet túllépése után a lámpa automatikusan fokozatosan csökkenti a teljesítményt, miután e határérték alá hűlt, a legmagasabb üzemmódok ismét elérhetőek lesznek.

## Töltés

- Nyissa fel az USB-C csatlakozó gumifedelét a lámpa alján, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel számítógéphez, powerbankhoz, az USB hálózati adapterhez vagy az autós USB-adapterhez.

- A gomb pirosan világít töltés közben, zölden világít, ha teljesen fel van töltve.

- A töltési idő körülbelül 4 óra. A használt Li-ion akkumulátor nem szenved a memóriaeffektustól, így a zseblámpa bármikor újratölthető.

- A zseblámpa töltés közben vészhelyzetben használható, de csak a legalacsonyabb, 50 lumenes üzemmódban.

- A töltés és a tápkábel eltávolítása után ne felejtse el lezárni az USB-C csatlakozó fedelét.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ezen szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akku lemerült - cserélje ki vagy töltse fel.

  - A csatlakozók érintkezői piszkosak. Tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - Az akkumulátor fedője meglazult, csavarja be.

## Garancia

Öt év garancia a lámpára, két év garancia az akkumulátorra.

Fenix BC26R

A nagy teljesítményű Fenix BC26R újratölthető kerékpárlámpa akár 1600 lumen (ANSI) fényerőt biztosít, akár 169 méteres hatótávolsággal. A lámpa, cserélhető 5000 mAh kapacitású Li-ion 21700 típusú akkumulátorral működik, amely közvetlenül a lámpában található USB-C csatlakozón keresztül tölthető. A fényforrás egy modern Luminus SST-40 dióda. A lámpa egy speciálisan kialakított reflektort használ, amely a fényt 100°-os szögben szórja, így megvilágítja a teljes terepet a kerékpár előtt, tehát olyan helyeket is bevilágít, amit más biciklilámpák már nem terítenek be. A tartó dizájnja lehetővé teszi a lámpa egyszerű felszerelését és eltávolítását a kormányról, illetve a tartónak köszönhetően a lámpát gyorsan ki lehet venni, hogy szükség esetén magas teljesítményű kézilámpaként lehessen használni. A tartó 22-32 mm átmérőjű bicikli kormányon használható. A Fenix BC26R öt digitálisan vezérelt üzemmódot kínál akár 65 óra üzemidővel, ahonnan a villogó sem hiányozhat. A Fenix kerékpárlámpák minőségi világítást biztosítanak az éjszakai edzésekhez, a rendszeres munkába járáshoz és az állóképességi versenyekhez.

A lámpa minden paraméterét (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság és hatótávolság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérik.

## A Fenix BC26R kerékpárlámpa paraméterei

- Nagy teljesítményű LED Luminus SST-40 használata, 50000 óra élettartammal.

- Öt üzemmód: 1600 lumen (3,5 óra*) -> 600 lumen (9,5 óra) -> 200 lumen (18 óra)-> 50 lumen (65 óra) -> villogó (pulzáló fényerő 50 és 600 lumen között).

- Az áramforrás egy darab Li-ion 21700-as akkumulátor 5000 mAh kapacitással (csomag tartalma). Szükség esetén használható egy 18650-as akkumulátor is, de ahhoz szükséges vásárolni ALF-18 redukciót.

- * A maximális teljesítmény hosszan tartó használata a zseblámpa felmelegedését okozhatja, és aktiválhatja az intelligens túlmelegedés elleni védelmi funkciót, amely automatikusan csökkenti a teljesítményt.

- Digitális teljesítményszabályozás.

- Alacsony akkumulátor töltöttség-figyelmeztetés, túltöltés elleni védelem és az akkumulátor teljes lemerülése elleni védelem.

- A speciálisan kialakított optika kombinálja a széles perifériás megvilágítást és az akár 169 méteres (7158 cd) hatótávot.

- A zseblámpa gyorskioldó mechanizmussal van a tartóhoz rögzítve, aminek köszönhetően egy pillanat alatt eltávolítható és ugyanolyan gyorsan biztonságosan visszahelyezhető a tartóba.

- A tartóhüvely gumírozott felépítése biztosítja a lámpa stabil és biztonságos rögzítését a kerékpárhoz a fény irányának egyszerű és megbízható beállításával.

- Kompatibilis a 22-32 milliméter átmérőjű kormányokkal.

- A világítás iránya három lépésben állítható oldalra kb.30°-os tartományban.

- Memória az utoljára beállított üzemmódhoz (kivéve a villogó üzemmódot).

- Repülőgépipari edzett A6061-T6 típusú alumíniumból készült.

- Víz- és porálló az IP68 szabvány szerint (víz alatt 2 méter mélységben 30 percig tesztelve).

- Ütésálló 1,5 méteres magasságból leesve.

- Méretek 11,3 cm x 2,9 cm x 2,7 cm.

- Súly 155 g (akkumulátorral együtt).

- A csomag tartalma: zseblámpa, univerzális kormánytartó, Fenix 21700 akkumulátor 5000 mAh kapacitással, USB-C kábel, tartalék tömítőgyűrű, gumi betétek a kormány tartójába.

- A lámpához megvásárolható egy második kormánytartó, Fenix ALD-08 tartóval kerékpáros sisakhoz vagy lapos aerokormányhoz, Fenix ALD-10 adapter a lámpa GoPro szerelvényekhez való rögzítéséhez.

- Továbbá vásárolható a lámpához: USB hálózati adapter és USB autós adapter, gyorstöltést támogató USB adapter és színes USB-C kábel.

## Lámpa használata a kerékpáron

Lehetséges, hogy gyárilag egy szigetelő fedő található az akkumulátoron, a lámpa belsejében. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátorból.

A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a lámpa gombját körülbelül 0,5 másodpercig. A lámpa mindig az utoljára beállított üzemmódban kapcsol be (kivéve a villogó üzemmódot). Az üzemmódokat működés közben bármikor átkapcsolhatja a gomb rövid megnyomásával. A villogás két gyors gombnyomással aktiválható.

Az akkumulátor kapacitásának jelzése: kikapcsolt lámpa mellett nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a jelző LED három másodpercre kigyullad a gombban, az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzésére. Zöld világítás/villogás azt jelenti, hogy az akkumulátor több mint 50%-ban töltött, piros világítás vagy villogás pedig az akkumulátor 50% vagy alatti töltöttségét jelenti. A jelző LED világít bekapcsolt lámpa mellett is, így folyamatosan táéjkoztatva van az akkumulátor állpotáról használat közben.

Az akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető jelzés - ha az akkumulátor kapacitása a biztonságos szint alá csökken, a biciklilámpa automatikusan alacsonyabb teljesítményű üzemmódba kapcsol a lehető leghosszabb állóképesség biztosítása érdekében (a zseblámpa ekkor nem kapcsolható magasabb üzemmódba). Ha az akkumulátor kritikusan lemerült, a gomb pirosan villogni kezd. Ebben az esetben javasoljuk a zseblámpa mielőbbi feltöltését, hogy az akkumulátorokba épített védőelektronika ne kapcsoljon ki és így ne aludjon ki a lámpa.

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - a 60 °C-os hőmérséklet túllépése után a lámpa automatikusan fokozatosan csökkenti a teljesítményt, miután e határérték alá hűlt, a legmagasabb üzemmódok ismét elérhetőek lesznek.

## Töltés

- Nyissa fel az USB-C csatlakozó gumifedelét a lámpa alján, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel számítógéphez, powerbankhoz, az USB hálózati adapterhez vagy az autós USB-adapterhez.

- A gomb pirosan világít töltés közben, zölden világít, ha teljesen fel van töltve.

- A töltési idő körülbelül 4 óra. A használt Li-ion akkumulátor nem szenved a memóriaeffektustól, így a zseblámpa bármikor újratölthető.

- A zseblámpa töltés közben vészhelyzetben használható, de csak a legalacsonyabb, 50 lumenes üzemmódban.

- A töltés és a tápkábel eltávolítása után ne felejtse el lezárni az USB-C csatlakozó fedelét.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ezen szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akku lemerült - cserélje ki vagy töltse fel.

  - A csatlakozók érintkezői piszkosak. Tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - Az akkumulátor fedője meglazult, csavarja be.

## Garancia

Öt év garancia a lámpára, két év garancia az akkumulátorra.

Fenix BC26R

A nagy teljesítményű Fenix BC26R újratölthető kerékpárlámpa akár 1600 lumen (ANSI) fényerőt biztosít, akár 169 méteres hatótávolsággal. A lámpa, cserélhető 5000 mAh kapacitású Li-ion 21700 típusú akkumulátorral működik, amely közvetlenül a lámpában található USB-C csatlakozón keresztül tölthető. A fényforrás egy modern Luminus SST-40 dióda. A lámpa egy speciálisan kialakított reflektort használ, amely a fényt 100°-os szögben szórja, így megvilágítja a teljes terepet a kerékpár előtt, tehát olyan helyeket is bevilágít, amit más biciklilámpák már nem terítenek be. A tartó dizájnja lehetővé teszi a lámpa egyszerű felszerelését és eltávolítását a kormányról, illetve a tartónak köszönhetően a lámpát gyorsan ki lehet venni, hogy szükség esetén magas teljesítményű kézilámpaként lehessen használni. A tartó 22-32 mm átmérőjű bicikli kormányon használható. A Fenix BC26R öt digitálisan vezérelt üzemmódot kínál akár 65 óra üzemidővel, ahonnan a villogó sem hiányozhat. A Fenix kerékpárlámpák minőségi világítást biztosítanak az éjszakai edzésekhez, a rendszeres munkába járáshoz és az állóképességi versenyekhez.

A lámpa minden paraméterét (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság és hatótávolság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérik.

## A Fenix BC26R kerékpárlámpa paraméterei

- Nagy teljesítményű LED Luminus SST-40 használata, 50000 óra élettartammal.

- Öt üzemmód: 1600 lumen (3,5 óra*) -> 600 lumen (9,5 óra) -> 200 lumen (18 óra)-> 50 lumen (65 óra) -> villogó (pulzáló fényerő 50 és 600 lumen között).

- Az áramforrás egy darab Li-ion 21700-as akkumulátor 5000 mAh kapacitással (csomag tartalma). Szükség esetén használható egy 18650-as akkumulátor is, de ahhoz szükséges vásárolni ALF-18 redukciót.

- * A maximális teljesítmény hosszan tartó használata a zseblámpa felmelegedését okozhatja, és aktiválhatja az intelligens túlmelegedés elleni védelmi funkciót, amely automatikusan csökkenti a teljesítményt.

- Digitális teljesítményszabályozás.

- Alacsony akkumulátor töltöttség-figyelmeztetés, túltöltés elleni védelem és az akkumulátor teljes lemerülése elleni védelem.

- A speciálisan kialakított optika kombinálja a széles perifériás megvilágítást és az akár 169 méteres (7158 cd) hatótávot.

- A zseblámpa gyorskioldó mechanizmussal van a tartóhoz rögzítve, aminek köszönhetően egy pillanat alatt eltávolítható és ugyanolyan gyorsan biztonságosan visszahelyezhető a tartóba.

- A tartóhüvely gumírozott felépítése biztosítja a lámpa stabil és biztonságos rögzítését a kerékpárhoz a fény irányának egyszerű és megbízható beállításával.

- Kompatibilis a 22-32 milliméter átmérőjű kormányokkal.

- A világítás iránya három lépésben állítható oldalra kb.30°-os tartományban.

- Memória az utoljára beállított üzemmódhoz (kivéve a villogó üzemmódot).

- Repülőgépipari edzett A6061-T6 típusú alumíniumból készült.

- Víz- és porálló az IP68 szabvány szerint (víz alatt 2 méter mélységben 30 percig tesztelve).

- Ütésálló 1,5 méteres magasságból leesve.

- Méretek 11,3 cm x 2,9 cm x 2,7 cm.

- Súly 155 g (akkumulátorral együtt).

- A csomag tartalma: zseblámpa, univerzális kormánytartó, Fenix 21700 akkumulátor 5000 mAh kapacitással, USB-C kábel, tartalék tömítőgyűrű, gumi betétek a kormány tartójába.

- A lámpához megvásárolható egy második kormánytartó, Fenix ALD-08 tartóval kerékpáros sisakhoz vagy lapos aerokormányhoz, Fenix ALD-10 adapter a lámpa GoPro szerelvényekhez való rögzítéséhez.

- Továbbá vásárolható a lámpához: USB hálózati adapter és USB autós adapter, gyorstöltést támogató USB adapter és színes USB-C kábel.

## Lámpa használata a kerékpáron

Lehetséges, hogy gyárilag egy szigetelő fedő található az akkumulátoron, a lámpa belsejében. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátorból.

A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a lámpa gombját körülbelül 0,5 másodpercig. A lámpa mindig az utoljára beállított üzemmódban kapcsol be (kivéve a villogó üzemmódot). Az üzemmódokat működés közben bármikor átkapcsolhatja a gomb rövid megnyomásával. A villogás két gyors gombnyomással aktiválható.

Az akkumulátor kapacitásának jelzése: kikapcsolt lámpa mellett nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a jelző LED három másodpercre kigyullad a gombban, az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzésére. Zöld világítás/villogás azt jelenti, hogy az akkumulátor több mint 50%-ban töltött, piros világítás vagy villogás pedig az akkumulátor 50% vagy alatti töltöttségét jelenti. A jelző LED világít bekapcsolt lámpa mellett is, így folyamatosan táéjkoztatva van az akkumulátor állpotáról használat közben.

Az akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető jelzés - ha az akkumulátor kapacitása a biztonságos szint alá csökken, a biciklilámpa automatikusan alacsonyabb teljesítményű üzemmódba kapcsol a lehető leghosszabb állóképesség biztosítása érdekében (a zseblámpa ekkor nem kapcsolható magasabb üzemmódba). Ha az akkumulátor kritikusan lemerült, a gomb pirosan villogni kezd. Ebben az esetben javasoljuk a zseblámpa mielőbbi feltöltését, hogy az akkumulátorokba épített védőelektronika ne kapcsoljon ki és így ne aludjon ki a lámpa.

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - a 60 °C-os hőmérséklet túllépése után a lámpa automatikusan fokozatosan csökkenti a teljesítményt, miután e határérték alá hűlt, a legmagasabb üzemmódok ismét elérhetőek lesznek.

## Töltés

- Nyissa fel az USB-C csatlakozó gumifedelét a lámpa alján, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel számítógéphez, powerbankhoz, az USB hálózati adapterhez vagy az autós USB-adapterhez.

- A gomb pirosan világít töltés közben, zölden világít, ha teljesen fel van töltve.

- A töltési idő körülbelül 4 óra. A használt Li-ion akkumulátor nem szenved a memóriaeffektustól, így a zseblámpa bármikor újratölthető.

- A zseblámpa töltés közben vészhelyzetben használható, de csak a legalacsonyabb, 50 lumenes üzemmódban.

- A töltés és a tápkábel eltávolítása után ne felejtse el lezárni az USB-C csatlakozó fedelét.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ezen szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akku lemerült - cserélje ki vagy töltse fel.

  - A csatlakozók érintkezői piszkosak. Tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - Az akkumulátor fedője meglazult, csavarja be.

## Garancia

Öt év garancia a lámpára, két év garancia az akkumulátorra.

Fenix BC26R

A nagy teljesítményű Fenix BC26R újratölthető kerékpárlámpa akár 1600 lumen (ANSI) fényerőt biztosít, akár 169 méteres hatótávolsággal. A lámpa, cserélhető 5000 mAh kapacitású Li-ion 21700 típusú akkumulátorral működik, amely közvetlenül a lámpában található USB-C csatlakozón keresztül tölthető. A fényforrás egy modern Luminus SST-40 dióda. A lámpa egy speciálisan kialakított reflektort használ, amely a fényt 100°-os szögben szórja, így megvilágítja a teljes terepet a kerékpár előtt, tehát olyan helyeket is bevilágít, amit más biciklilámpák már nem terítenek be. A tartó dizájnja lehetővé teszi a lámpa egyszerű felszerelését és eltávolítását a kormányról, illetve a tartónak köszönhetően a lámpát gyorsan ki lehet venni, hogy szükség esetén magas teljesítményű kézilámpaként lehessen használni. A tartó 22-32 mm átmérőjű bicikli kormányon használható. A Fenix BC26R öt digitálisan vezérelt üzemmódot kínál akár 65 óra üzemidővel, ahonnan a villogó sem hiányozhat. A Fenix kerékpárlámpák minőségi világítást biztosítanak az éjszakai edzésekhez, a rendszeres munkába járáshoz és az állóképességi versenyekhez.

A lámpa minden paraméterét (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság és hatótávolság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérik.

## A Fenix BC26R kerékpárlámpa paraméterei

- Nagy teljesítményű LED Luminus SST-40 használata, 50000 óra élettartammal.

- Öt üzemmód: 1600 lumen (3,5 óra*) -> 600 lumen (9,5 óra) -> 200 lumen (18 óra)-> 50 lumen (65 óra) -> villogó (pulzáló fényerő 50 és 600 lumen között).

- Az áramforrás egy darab Li-ion 21700-as akkumulátor 5000 mAh kapacitással (csomag tartalma). Szükség esetén használható egy 18650-as akkumulátor is, de ahhoz szükséges vásárolni ALF-18 redukciót.

- * A maximális teljesítmény hosszan tartó használata a zseblámpa felmelegedését okozhatja, és aktiválhatja az intelligens túlmelegedés elleni védelmi funkciót, amely automatikusan csökkenti a teljesítményt.

- Digitális teljesítményszabályozás.

- Alacsony akkumulátor töltöttség-figyelmeztetés, túltöltés elleni védelem és az akkumulátor teljes lemerülése elleni védelem.

- A speciálisan kialakított optika kombinálja a széles perifériás megvilágítást és az akár 169 méteres (7158 cd) hatótávot.

- A zseblámpa gyorskioldó mechanizmussal van a tartóhoz rögzítve, aminek köszönhetően egy pillanat alatt eltávolítható és ugyanolyan gyorsan biztonságosan visszahelyezhető a tartóba.

- A tartóhüvely gumírozott felépítése biztosítja a lámpa stabil és biztonságos rögzítését a kerékpárhoz a fény irányának egyszerű és megbízható beállításával.

- Kompatibilis a 22-32 milliméter átmérőjű kormányokkal.

- A világítás iránya három lépésben állítható oldalra kb.30°-os tartományban.

- Memória az utoljára beállított üzemmódhoz (kivéve a villogó üzemmódot).

- Repülőgépipari edzett A6061-T6 típusú alumíniumból készült.

- Víz- és porálló az IP68 szabvány szerint (víz alatt 2 méter mélységben 30 percig tesztelve).

- Ütésálló 1,5 méteres magasságból leesve.

- Méretek 11,3 cm x 2,9 cm x 2,7 cm.

- Súly 155 g (akkumulátorral együtt).

- A csomag tartalma: zseblámpa, univerzális kormánytartó, Fenix 21700 akkumulátor 5000 mAh kapacitással, USB-C kábel, tartalék tömítőgyűrű, gumi betétek a kormány tartójába.

- A lámpához megvásárolható egy második kormánytartó, Fenix ALD-08 tartóval kerékpáros sisakhoz vagy lapos aerokormányhoz, Fenix ALD-10 adapter a lámpa GoPro szerelvényekhez való rögzítéséhez.

- Továbbá vásárolható a lámpához: USB hálózati adapter és USB autós adapter, gyorstöltést támogató USB adapter és színes USB-C kábel.

## Lámpa használata a kerékpáron

Lehetséges, hogy gyárilag egy szigetelő fedő található az akkumulátoron, a lámpa belsejében. Az első használat előtt vegye ki az akkumulátorból.

A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a lámpa gombját körülbelül 0,5 másodpercig. A lámpa mindig az utoljára beállított üzemmódban kapcsol be (kivéve a villogó üzemmódot). Az üzemmódokat működés közben bármikor átkapcsolhatja a gomb rövid megnyomásával. A villogás két gyors gombnyomással aktiválható.

Az akkumulátor kapacitásának jelzése: kikapcsolt lámpa mellett nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a jelző LED három másodpercre kigyullad a gombban, az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzésére. Zöld világítás/villogás azt jelenti, hogy az akkumulátor több mint 50%-ban töltött, piros világítás vagy villogás pedig az akkumulátor 50% vagy alatti töltöttségét jelenti. A jelző LED világít bekapcsolt lámpa mellett is, így folyamatosan táéjkoztatva van az akkumulátor állpotáról használat közben.

Az akkumulátor alacsony töltöttségére figyelmeztető jelzés - ha az akkumulátor kapacitása a biztonságos szint alá csökken, a biciklilámpa automatikusan alacsonyabb teljesítményű üzemmódba kapcsol a lehető leghosszabb állóképesség biztosítása érdekében (a zseblámpa ekkor nem kapcsolható magasabb üzemmódba). Ha az akkumulátor kritikusan lemerült, a gomb pirosan villogni kezd. Ebben az esetben javasoljuk a zseblámpa mielőbbi feltöltését, hogy az akkumulátorokba épített védőelektronika ne kapcsoljon ki és így ne aludjon ki a lámpa.

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - a 60 °C-os hőmérséklet túllépése után a lámpa automatikusan fokozatosan csökkenti a teljesítményt, miután e határérték alá hűlt, a legmagasabb üzemmódok ismét elérhetőek lesznek.

## Töltés

- Nyissa fel az USB-C csatlakozó gumifedelét a lámpa alján, és csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel számítógéphez, powerbankhoz, az USB hálózati adapterhez vagy az autós USB-adapterhez.

- A gomb pirosan világít töltés közben, zölden világít, ha teljesen fel van töltve.

- A töltési idő körülbelül 4 óra. A használt Li-ion akkumulátor nem szenved a memóriaeffektustól, így a zseblámpa bármikor újratölthető.

- A zseblámpa töltés közben vészhelyzetben használható, de csak a legalacsonyabb, 50 lumenes üzemmódban.

- A töltés és a tápkábel eltávolítása után ne felejtse el lezárni az USB-C csatlakozó fedelét.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ezen szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az akku lemerült - cserélje ki vagy töltse fel.

  - A csatlakozók érintkezői piszkosak. Tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - Az akkumulátor fedője meglazult, csavarja be.

## Garancia

Öt év garancia a lámpára, két év garancia az akkumulátorra.