Fenix E20 V2.0

A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa legújabb generációja nagy fényáramot biztosít, akár 350 lumen (ANSI) fényerővel és akár 126 méteres hatótávolsággal. Ez a változat könnyű kezelhetőséget és négyfokozatú fénykibocsátást kínál, akár 200 órás üzemidővel. A vezérlés és a bekapcsolás a vég gombbal történik. Két általánosan kapható ceruzaelemet használ a tápellátáshoz, természetesen eldobható és újratölthető elemek is használhatók. Egyedülálló újítás a speciális kollimátor, amely 126 méteres hatótávolságú fénykúpot hoz létre. A kollimátor az autóiparban használt technológiával készült, és magassága mindössze 3 milliméter, ami kevesebb, mint fele az általánosan használt optikáknak. Mindössze 127 milliméteres hosszával és 42 grammos súlyával (elemek nélkül) mindig magával viheti. Ez a lámpa ideális világítási eszköz, amely a nagy teljesítmény, a minőség és az ár kiváló arányával rendelkezik.

Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
A Fenix E20 V2.0 a régebbi Fenix L2T V2.0, Fenix E20 és Fenix E21 modelleket váltja fel.

## A Fenix E20 V2.0 paraméterei

- Az 50 000 órás élettartamú Luminus SST-20 LED-et használják.

- Négy teljesítmény mód:

  - 1900mAh kapacitású, újratölthető NiMH akkumulátorral mérve: 350 lumen: (1,5 óra) -> 150 lumen (5,5 óra) -> 30 lumen (34,5 óra) -> 5 lumen (140 óra)

  - a mellékelt alkáli elemekkel mérve: 350 lumen (3,75 óra) -> 150 lumen (11,25 óra) -> 30 lumen (93,5 óra) -> 5 lumen (200 óra)

- Két ceruzaelemet használ (AA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők.

- Az Energizer L91 Ultimate Lithium ceruzaelemek (különösen alkalmasak extrém körülményekhez és expedíciókhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot.

- Védelem az elemek véletlen behelyezése ellen (fordított polaritás).

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- Elektronika digitális állandó teljesítményszabályozással és védelemmel az akkumulátorok fordított behelyezése ellen.

- A T6 típusú, repülőgépen edzett alumíniumból készült lámpatest 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben ütésálló.

- Tartós felület - III-as típusú kemény eloxált (Type III hard anodized).

- Kifejezett felületi barázdák a jobb fogás érdekében.

- Rögzített csat a biztonságos és könnyű hordozáshoz (levehető).

- Különleges, mindössze 3 mm magas, szuper vékony kollimátor, amely az autóiparban használt technológiával készült.

- Hatótávolság 126 méter (3950 cd).

- Víz- és porálló IP68 előírás szerint (2 méteres víz alatti mélységben tesztelve).

- Méretek: 12,7 cm (hossz) x 1,68 cm (testátmérő) x 2,1 cm (fejátmérő).

- Súly 42 gramm (elemek nélkül).

- A lámpához egy csuklópánt, egy tartalék ó-gyűrű és két alkáli elem tartozik.

- Választható eredeti kiegészítők megvásárolható: AOD-S szórófej, vörös szűrő AOF-S, AOT-S forgalmi kúp, forgatható övtartó AB02, Fenix kerékpártartó, pánt a lámpa fejlámpaként való használatához vagy ALP-MT tok.

- A lámpatest kompatibilis a következőkkel is LockBlocks kerékpártartó, BikeBlock kerékpáros sisaktartó.

## A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa használata

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpatest végén található kapcsolót. A lámpa mindig a legalacsonyabb üzemmódban kapcsol be. Bekapcsolt lámpa esetén a gomb óvatos megnyomásával bármikor megváltoztathatja az üzemmódot (átkapcsolnak ciklikusan alacsony - közepes - magas - turbó).

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - ha a lámpatest hőmérséklete 58°C fölé emelkedik, automatikusan elkezdi csökkenteni a teljesítményt, másodpercenként 1%-os fokozatos lépésekben, amíg a teljesítmény 150 lumenre nem csökken. Amikor a lámpatest hőmérséklete 58°C alá csökken, a teljesítmény automatikusan visszaáll az eredeti szintre. A legnagyobb teljesítményű üzemmódban való működést tehát nem korlátozza az idő, csak a hőmérséklet.

Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés - ha az akkumulátor feszültsége a beállított szint alá csökken, a lámpatest automatikusan csökkenti a teljesítményt. Ha az akkumulátorok lemerültek, csak a legalacsonyabb teljesítményű üzemmód lesz elérhető.
Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Vegye ki az elemeket a lámpatestből, ha lemerültek. Különösen az eldobható elemek esetében fennáll a szivárgás és a lámpatest későbbi károsodásának veszélye.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültnek tűnnek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenegetni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. E szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódba, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket.

  - A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - A lámpa hátulja meglazult - kenje meg a tömítőgyűrűket kenőanyaggal, és húzza meg.

## Jótállás

Garancia öt év.

Fenix E20 V2.0

A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa legújabb generációja nagy fényáramot biztosít, akár 350 lumen (ANSI) fényerővel és akár 126 méteres hatótávolsággal. Ez a változat könnyű kezelhetőséget és négyfokozatú fénykibocsátást kínál, akár 200 órás üzemidővel. A vezérlés és a bekapcsolás a vég gombbal történik. Két általánosan kapható ceruzaelemet használ a tápellátáshoz, természetesen eldobható és újratölthető elemek is használhatók. Egyedülálló újítás a speciális kollimátor, amely 126 méteres hatótávolságú fénykúpot hoz létre. A kollimátor az autóiparban használt technológiával készült, és magassága mindössze 3 milliméter, ami kevesebb, mint fele az általánosan használt optikáknak. Mindössze 127 milliméteres hosszával és 42 grammos súlyával (elemek nélkül) mindig magával viheti. Ez a lámpa ideális világítási eszköz, amely a nagy teljesítmény, a minőség és az ár kiváló arányával rendelkezik.

Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
A Fenix E20 V2.0 a régebbi Fenix L2T V2.0, Fenix E20 és Fenix E21 modelleket váltja fel.

## A Fenix E20 V2.0 paraméterei

- Az 50 000 órás élettartamú Luminus SST-20 LED-et használják.

- Négy teljesítmény mód:

  - 1900mAh kapacitású, újratölthető NiMH akkumulátorral mérve: 350 lumen: (1,5 óra) -> 150 lumen (5,5 óra) -> 30 lumen (34,5 óra) -> 5 lumen (140 óra)

  - a mellékelt alkáli elemekkel mérve: 350 lumen (3,75 óra) -> 150 lumen (11,25 óra) -> 30 lumen (93,5 óra) -> 5 lumen (200 óra)

- Két ceruzaelemet használ (AA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők.

- Az Energizer L91 Ultimate Lithium ceruzaelemek (különösen alkalmasak extrém körülményekhez és expedíciókhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot.

- Védelem az elemek véletlen behelyezése ellen (fordított polaritás).

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- Elektronika digitális állandó teljesítményszabályozással és védelemmel az akkumulátorok fordított behelyezése ellen.

- A T6 típusú, repülőgépen edzett alumíniumból készült lámpatest 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben ütésálló.

- Tartós felület - III-as típusú kemény eloxált (Type III hard anodized).

- Kifejezett felületi barázdák a jobb fogás érdekében.

- Rögzített csat a biztonságos és könnyű hordozáshoz (levehető).

- Különleges, mindössze 3 mm magas, szuper vékony kollimátor, amely az autóiparban használt technológiával készült.

- Hatótávolság 126 méter (3950 cd).

- Víz- és porálló IP68 előírás szerint (2 méteres víz alatti mélységben tesztelve).

- Méretek: 12,7 cm (hossz) x 1,68 cm (testátmérő) x 2,1 cm (fejátmérő).

- Súly 42 gramm (elemek nélkül).

- A lámpához egy csuklópánt, egy tartalék ó-gyűrű és két alkáli elem tartozik.

- Választható eredeti kiegészítők megvásárolható: AOD-S szórófej, vörös szűrő AOF-S, AOT-S forgalmi kúp, forgatható övtartó AB02, Fenix kerékpártartó, pánt a lámpa fejlámpaként való használatához vagy ALP-MT tok.

- A lámpatest kompatibilis a következőkkel is LockBlocks kerékpártartó, BikeBlock kerékpáros sisaktartó.

## A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa használata

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpatest végén található kapcsolót. A lámpa mindig a legalacsonyabb üzemmódban kapcsol be. Bekapcsolt lámpa esetén a gomb óvatos megnyomásával bármikor megváltoztathatja az üzemmódot (átkapcsolnak ciklikusan alacsony - közepes - magas - turbó).

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - ha a lámpatest hőmérséklete 58°C fölé emelkedik, automatikusan elkezdi csökkenteni a teljesítményt, másodpercenként 1%-os fokozatos lépésekben, amíg a teljesítmény 150 lumenre nem csökken. Amikor a lámpatest hőmérséklete 58°C alá csökken, a teljesítmény automatikusan visszaáll az eredeti szintre. A legnagyobb teljesítményű üzemmódban való működést tehát nem korlátozza az idő, csak a hőmérséklet.

Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés - ha az akkumulátor feszültsége a beállított szint alá csökken, a lámpatest automatikusan csökkenti a teljesítményt. Ha az akkumulátorok lemerültek, csak a legalacsonyabb teljesítményű üzemmód lesz elérhető.
Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Vegye ki az elemeket a lámpatestből, ha lemerültek. Különösen az eldobható elemek esetében fennáll a szivárgás és a lámpatest későbbi károsodásának veszélye.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültnek tűnnek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenegetni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. E szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódba, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket.

  - A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - A lámpa hátulja meglazult - kenje meg a tömítőgyűrűket kenőanyaggal, és húzza meg.

## Jótállás

Garancia öt év.

Fenix E20 V2.0

A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa legújabb generációja nagy fényáramot biztosít, akár 350 lumen (ANSI) fényerővel és akár 126 méteres hatótávolsággal. Ez a változat könnyű kezelhetőséget és négyfokozatú fénykibocsátást kínál, akár 200 órás üzemidővel. A vezérlés és a bekapcsolás a vég gombbal történik. Két általánosan kapható ceruzaelemet használ a tápellátáshoz, természetesen eldobható és újratölthető elemek is használhatók. Egyedülálló újítás a speciális kollimátor, amely 126 méteres hatótávolságú fénykúpot hoz létre. A kollimátor az autóiparban használt technológiával készült, és magassága mindössze 3 milliméter, ami kevesebb, mint fele az általánosan használt optikáknak. Mindössze 127 milliméteres hosszával és 42 grammos súlyával (elemek nélkül) mindig magával viheti. Ez a lámpa ideális világítási eszköz, amely a nagy teljesítmény, a minőség és az ár kiváló arányával rendelkezik.

Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
A Fenix E20 V2.0 a régebbi Fenix L2T V2.0, Fenix E20 és Fenix E21 modelleket váltja fel.

## A Fenix E20 V2.0 paraméterei

- Az 50 000 órás élettartamú Luminus SST-20 LED-et használják.

- Négy teljesítmény mód:

  - 1900mAh kapacitású, újratölthető NiMH akkumulátorral mérve: 350 lumen: (1,5 óra) -> 150 lumen (5,5 óra) -> 30 lumen (34,5 óra) -> 5 lumen (140 óra)

  - a mellékelt alkáli elemekkel mérve: 350 lumen (3,75 óra) -> 150 lumen (11,25 óra) -> 30 lumen (93,5 óra) -> 5 lumen (200 óra)

- Két ceruzaelemet használ (AA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők.

- Az Energizer L91 Ultimate Lithium ceruzaelemek (különösen alkalmasak extrém körülményekhez és expedíciókhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot.

- Védelem az elemek véletlen behelyezése ellen (fordított polaritás).

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- Elektronika digitális állandó teljesítményszabályozással és védelemmel az akkumulátorok fordított behelyezése ellen.

- A T6 típusú, repülőgépen edzett alumíniumból készült lámpatest 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben ütésálló.

- Tartós felület - III-as típusú kemény eloxált (Type III hard anodized).

- Kifejezett felületi barázdák a jobb fogás érdekében.

- Rögzített csat a biztonságos és könnyű hordozáshoz (levehető).

- Különleges, mindössze 3 mm magas, szuper vékony kollimátor, amely az autóiparban használt technológiával készült.

- Hatótávolság 126 méter (3950 cd).

- Víz- és porálló IP68 előírás szerint (2 méteres víz alatti mélységben tesztelve).

- Méretek: 12,7 cm (hossz) x 1,68 cm (testátmérő) x 2,1 cm (fejátmérő).

- Súly 42 gramm (elemek nélkül).

- A lámpához egy csuklópánt, egy tartalék ó-gyűrű és két alkáli elem tartozik.

- Választható eredeti kiegészítők megvásárolható: AOD-S szórófej, vörös szűrő AOF-S, AOT-S forgalmi kúp, forgatható övtartó AB02, Fenix kerékpártartó, pánt a lámpa fejlámpaként való használatához vagy ALP-MT tok.

- A lámpatest kompatibilis a következőkkel is LockBlocks kerékpártartó, BikeBlock kerékpáros sisaktartó.

## A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa használata

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpatest végén található kapcsolót. A lámpa mindig a legalacsonyabb üzemmódban kapcsol be. Bekapcsolt lámpa esetén a gomb óvatos megnyomásával bármikor megváltoztathatja az üzemmódot (átkapcsolnak ciklikusan alacsony - közepes - magas - turbó).

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - ha a lámpatest hőmérséklete 58°C fölé emelkedik, automatikusan elkezdi csökkenteni a teljesítményt, másodpercenként 1%-os fokozatos lépésekben, amíg a teljesítmény 150 lumenre nem csökken. Amikor a lámpatest hőmérséklete 58°C alá csökken, a teljesítmény automatikusan visszaáll az eredeti szintre. A legnagyobb teljesítményű üzemmódban való működést tehát nem korlátozza az idő, csak a hőmérséklet.

Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés - ha az akkumulátor feszültsége a beállított szint alá csökken, a lámpatest automatikusan csökkenti a teljesítményt. Ha az akkumulátorok lemerültek, csak a legalacsonyabb teljesítményű üzemmód lesz elérhető.
Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Vegye ki az elemeket a lámpatestből, ha lemerültek. Különösen az eldobható elemek esetében fennáll a szivárgás és a lámpatest későbbi károsodásának veszélye.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültnek tűnnek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenegetni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. E szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódba, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket.

  - A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - A lámpa hátulja meglazult - kenje meg a tömítőgyűrűket kenőanyaggal, és húzza meg.

## Jótállás

Garancia öt év.

Fenix E20 V2.0

A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa legújabb generációja nagy fényáramot biztosít, akár 350 lumen (ANSI) fényerővel és akár 126 méteres hatótávolsággal. Ez a változat könnyű kezelhetőséget és négyfokozatú fénykibocsátást kínál, akár 200 órás üzemidővel. A vezérlés és a bekapcsolás a vég gombbal történik. Két általánosan kapható ceruzaelemet használ a tápellátáshoz, természetesen eldobható és újratölthető elemek is használhatók. Egyedülálló újítás a speciális kollimátor, amely 126 méteres hatótávolságú fénykúpot hoz létre. A kollimátor az autóiparban használt technológiával készült, és magassága mindössze 3 milliméter, ami kevesebb, mint fele az általánosan használt optikáknak. Mindössze 127 milliméteres hosszával és 42 grammos súlyával (elemek nélkül) mindig magával viheti. Ez a lámpa ideális világítási eszköz, amely a nagy teljesítmény, a minőség és az ár kiváló arányával rendelkezik.

Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
A Fenix E20 V2.0 a régebbi Fenix L2T V2.0, Fenix E20 és Fenix E21 modelleket váltja fel.

## A Fenix E20 V2.0 paraméterei

- Az 50 000 órás élettartamú Luminus SST-20 LED-et használják.

- Négy teljesítmény mód:

  - 1900mAh kapacitású, újratölthető NiMH akkumulátorral mérve: 350 lumen: (1,5 óra) -> 150 lumen (5,5 óra) -> 30 lumen (34,5 óra) -> 5 lumen (140 óra)

  - a mellékelt alkáli elemekkel mérve: 350 lumen (3,75 óra) -> 150 lumen (11,25 óra) -> 30 lumen (93,5 óra) -> 5 lumen (200 óra)

- Két ceruzaelemet használ (AA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők.

- Az Energizer L91 Ultimate Lithium ceruzaelemek (különösen alkalmasak extrém körülményekhez és expedíciókhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot.

- Védelem az elemek véletlen behelyezése ellen (fordított polaritás).

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- Elektronika digitális állandó teljesítményszabályozással és védelemmel az akkumulátorok fordított behelyezése ellen.

- A T6 típusú, repülőgépen edzett alumíniumból készült lámpatest 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben ütésálló.

- Tartós felület - III-as típusú kemény eloxált (Type III hard anodized).

- Kifejezett felületi barázdák a jobb fogás érdekében.

- Rögzített csat a biztonságos és könnyű hordozáshoz (levehető).

- Különleges, mindössze 3 mm magas, szuper vékony kollimátor, amely az autóiparban használt technológiával készült.

- Hatótávolság 126 méter (3950 cd).

- Víz- és porálló IP68 előírás szerint (2 méteres víz alatti mélységben tesztelve).

- Méretek: 12,7 cm (hossz) x 1,68 cm (testátmérő) x 2,1 cm (fejátmérő).

- Súly 42 gramm (elemek nélkül).

- A lámpához egy csuklópánt, egy tartalék ó-gyűrű és két alkáli elem tartozik.

- Választható eredeti kiegészítők megvásárolható: AOD-S szórófej, vörös szűrő AOF-S, AOT-S forgalmi kúp, forgatható övtartó AB02, Fenix kerékpártartó, pánt a lámpa fejlámpaként való használatához vagy ALP-MT tok.

- A lámpatest kompatibilis a következőkkel is LockBlocks kerékpártartó, BikeBlock kerékpáros sisaktartó.

## A Fenix E20 V2.0 LED-es lámpa használata

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpatest végén található kapcsolót. A lámpa mindig a legalacsonyabb üzemmódban kapcsol be. Bekapcsolt lámpa esetén a gomb óvatos megnyomásával bármikor megváltoztathatja az üzemmódot (átkapcsolnak ciklikusan alacsony - közepes - magas - turbó).

Intelligens túlmelegedés elleni védelem - ha a lámpatest hőmérséklete 58°C fölé emelkedik, automatikusan elkezdi csökkenteni a teljesítményt, másodpercenként 1%-os fokozatos lépésekben, amíg a teljesítmény 150 lumenre nem csökken. Amikor a lámpatest hőmérséklete 58°C alá csökken, a teljesítmény automatikusan visszaáll az eredeti szintre. A legnagyobb teljesítményű üzemmódban való működést tehát nem korlátozza az idő, csak a hőmérséklet.

Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés - ha az akkumulátor feszültsége a beállított szint alá csökken, a lámpatest automatikusan csökkenti a teljesítményt. Ha az akkumulátorok lemerültek, csak a legalacsonyabb teljesítményű üzemmód lesz elérhető.
Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Vegye ki az elemeket a lámpatestből, ha lemerültek. Különösen az eldobható elemek esetében fennáll a szivárgás és a lámpatest későbbi károsodásának veszélye.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültnek tűnnek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenegetni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. E szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog, nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódba, vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket.

  - A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

  - A lámpa hátulja meglazult - kenje meg a tömítőgyűrűket kenőanyaggal, és húzza meg.

## Jótállás

Garancia öt év.