Fenix E03R

A Fenix E03R egy miniatűr újratölthető zseblámpa, amelyet a kulcsainál vagy a táskájában hordozhat. Minimális mérete és mindössze 22 grammos súlya ellenére nagy, akár 260 lumenes (ANSI) fényáramot biztosít. A fénykúp egyenletesen világít meg egy széles területet akár 42 méteres távolságig. Az áramellátásról egy beépített 200 mAh-s Li-pol akkumulátor gondoskodik, amely a lámpa oldalán található modern USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Összesen négy fehér fénymód és két piros fénymód áll rendelkezésre, a legalacsonyabb üzemmódban legfeljebb 18 órán keresztül. A bekapcsolás és a fényfunkciók átkapcsolása az oldalsó gombbal történik. A zseblámpa kulcskarikával van ellátva, így mindig könnyedén magával viheti. Az akkumulátor töltöttségének jelzője a gombban szintén praktikus. Ezzel a hasznos ajándékkal mindig örömet tudd szerezni. Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
Fenix E03R zseblámpa paraméterei

- Fehér LED MATCH CA18 és piros LED Everlight 2835 lámpát használunk. Mindkettő 50 000 óra élettartamú megvilágítással.

- Négy fehér fénymód: 260 lumen (0,75 óra) -> 80 lumen (1,25 óra) -> 30 lumen (3 óra) -> 5 lumen (18 óra).

- Két piros fénymód: 4 lumen (5,5 óra) -> piros villogó (4 lumen)

- A lámpa beépített, 200 mAh kapacitású, újratölthető lítium-polimer akkumulátorral működik.

- Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése a gombon.

- Töltés a modern USB-C csatlakozón keresztül.

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- CNC maratott alumíniumötvözetből készült test III-as típusú kemény eloxált, karcolásmentes kivitelben.

- Méretek: 4,7 cm (hossz) x 2,4 cm (szélesség) x 1,2 cm (magasság).

- A fény hatótávolsága 42 méter (441 cd).

- Súly 22 gramm (akkumulátorral együtt).

- IP66 szabvány szerinti vízállóság (erős vízsugárral történő permetezés minden irányból).

- Ütésálló 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben.

- Tartalmazz a kulcsokra akasztható fémgyűrűt és az USB-C töltőkábelt.

- USB-C kábel vagy micro-USB USB-C adapter vásárolható.

## Használat

A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot körülbelül 0,5 másodpercig. A piros fény bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,2 másodpercig. Az üzemmódok működés közben bármikor átkapcsolhatók az oldalsó gomb megnyomásával.

A vezérlő gombot le lehet zárni, hogy megakadályozza, hogy magától bekapcsoljon, pl. csomagban történő szállításkor - nyomja meg kétszer gyorsan (0,5 másodpercen belül) a vezérlő gombot, a lámpa akkor kétszer villogni fog a lezárás jelzésére. A feloldáshoz nyomja meg kétszer újra gyorsan a gombot.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése - a zseblámpa kikapcsolt állapotában nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a gombon lévő kis LED három másodpercre kigyullad. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 100-70%-os töltöttséget, a zöld villogás 70-40%-os töltöttséget, a piros fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 40-10%-os töltöttséget, a piros villogás pedig azt, hogy az akkumulátor kevesebb, mint 10%-os töltöttséget.
Töltés

- Csatlakoztassa le az USB-C csatlakozó gumi kupakját, és csatlakoztassa a zseblámpát a számítógéphez, USB hálózati adapterhez vagy USB autós adapterhez az USB-C kábellel. Alternatívaként bármilyen USB-C csatlakozóval rendelkező mobiltelefon-töltő használható a töltéshez.

- Töltés közben a gombon lévő jelző LED piros, a teljes töltés után zöldre vált.

- A teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 1,3 óra.

- Az alkalmazott Li-pol akkumulátor nem szenved memória hatástól, így a lámpa bármikor újratölthető.

- Minden töltés után alaposan zárja le az USB-csatlakozó kupakját.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lezárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Nedves környezetben győződjön meg arról, hogy az USB-C csatlakozó fedél megfelelően illeszkedik a zseblámpába.

- Ha a zseblámpa nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, az akkumulátor lemerült - töltse fel a zseblámpát.

## Jótállás

Két év garancia.

Fenix E03R

A Fenix E03R egy miniatűr újratölthető zseblámpa, amelyet a kulcsainál vagy a táskájában hordozhat. Minimális mérete és mindössze 22 grammos súlya ellenére nagy, akár 260 lumenes (ANSI) fényáramot biztosít. A fénykúp egyenletesen világít meg egy széles területet akár 42 méteres távolságig. Az áramellátásról egy beépített 200 mAh-s Li-pol akkumulátor gondoskodik, amely a lámpa oldalán található modern USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Összesen négy fehér fénymód és két piros fénymód áll rendelkezésre, a legalacsonyabb üzemmódban legfeljebb 18 órán keresztül. A bekapcsolás és a fényfunkciók átkapcsolása az oldalsó gombbal történik. A zseblámpa kulcskarikával van ellátva, így mindig könnyedén magával viheti. Az akkumulátor töltöttségének jelzője a gombban szintén praktikus. Ezzel a hasznos ajándékkal mindig örömet tudd szerezni. Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
Fenix E03R zseblámpa paraméterei

- Fehér LED MATCH CA18 és piros LED Everlight 2835 lámpát használunk. Mindkettő 50 000 óra élettartamú megvilágítással.

- Négy fehér fénymód: 260 lumen (0,75 óra) -> 80 lumen (1,25 óra) -> 30 lumen (3 óra) -> 5 lumen (18 óra).

- Két piros fénymód: 4 lumen (5,5 óra) -> piros villogó (4 lumen)

- A lámpa beépített, 200 mAh kapacitású, újratölthető lítium-polimer akkumulátorral működik.

- Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése a gombon.

- Töltés a modern USB-C csatlakozón keresztül.

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- CNC maratott alumíniumötvözetből készült test III-as típusú kemény eloxált, karcolásmentes kivitelben.

- Méretek: 4,7 cm (hossz) x 2,4 cm (szélesség) x 1,2 cm (magasság).

- A fény hatótávolsága 42 méter (441 cd).

- Súly 22 gramm (akkumulátorral együtt).

- IP66 szabvány szerinti vízállóság (erős vízsugárral történő permetezés minden irányból).

- Ütésálló 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben.

- Tartalmazz a kulcsokra akasztható fémgyűrűt és az USB-C töltőkábelt.

- USB-C kábel vagy micro-USB USB-C adapter vásárolható.

## Használat

A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot körülbelül 0,5 másodpercig. A piros fény bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,2 másodpercig. Az üzemmódok működés közben bármikor átkapcsolhatók az oldalsó gomb megnyomásával.

A vezérlő gombot le lehet zárni, hogy megakadályozza, hogy magától bekapcsoljon, pl. csomagban történő szállításkor - nyomja meg kétszer gyorsan (0,5 másodpercen belül) a vezérlő gombot, a lámpa akkor kétszer villogni fog a lezárás jelzésére. A feloldáshoz nyomja meg kétszer újra gyorsan a gombot.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése - a zseblámpa kikapcsolt állapotában nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a gombon lévő kis LED három másodpercre kigyullad. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 100-70%-os töltöttséget, a zöld villogás 70-40%-os töltöttséget, a piros fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 40-10%-os töltöttséget, a piros villogás pedig azt, hogy az akkumulátor kevesebb, mint 10%-os töltöttséget.
Töltés

- Csatlakoztassa le az USB-C csatlakozó gumi kupakját, és csatlakoztassa a zseblámpát a számítógéphez, USB hálózati adapterhez vagy USB autós adapterhez az USB-C kábellel. Alternatívaként bármilyen USB-C csatlakozóval rendelkező mobiltelefon-töltő használható a töltéshez.

- Töltés közben a gombon lévő jelző LED piros, a teljes töltés után zöldre vált.

- A teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 1,3 óra.

- Az alkalmazott Li-pol akkumulátor nem szenved memória hatástól, így a lámpa bármikor újratölthető.

- Minden töltés után alaposan zárja le az USB-csatlakozó kupakját.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lezárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Nedves környezetben győződjön meg arról, hogy az USB-C csatlakozó fedél megfelelően illeszkedik a zseblámpába.

- Ha a zseblámpa nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, az akkumulátor lemerült - töltse fel a zseblámpát.

## Jótállás

Két év garancia.

Fenix E03R

A Fenix E03R egy miniatűr újratölthető zseblámpa, amelyet a kulcsainál vagy a táskájában hordozhat. Minimális mérete és mindössze 22 grammos súlya ellenére nagy, akár 260 lumenes (ANSI) fényáramot biztosít. A fénykúp egyenletesen világít meg egy széles területet akár 42 méteres távolságig. Az áramellátásról egy beépített 200 mAh-s Li-pol akkumulátor gondoskodik, amely a lámpa oldalán található modern USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Összesen négy fehér fénymód és két piros fénymód áll rendelkezésre, a legalacsonyabb üzemmódban legfeljebb 18 órán keresztül. A bekapcsolás és a fényfunkciók átkapcsolása az oldalsó gombbal történik. A zseblámpa kulcskarikával van ellátva, így mindig könnyedén magával viheti. Az akkumulátor töltöttségének jelzője a gombban szintén praktikus. Ezzel a hasznos ajándékkal mindig örömet tudd szerezni. Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
Fenix E03R zseblámpa paraméterei

- Fehér LED MATCH CA18 és piros LED Everlight 2835 lámpát használunk. Mindkettő 50 000 óra élettartamú megvilágítással.

- Négy fehér fénymód: 260 lumen (0,75 óra) -> 80 lumen (1,25 óra) -> 30 lumen (3 óra) -> 5 lumen (18 óra).

- Két piros fénymód: 4 lumen (5,5 óra) -> piros villogó (4 lumen)

- A lámpa beépített, 200 mAh kapacitású, újratölthető lítium-polimer akkumulátorral működik.

- Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése a gombon.

- Töltés a modern USB-C csatlakozón keresztül.

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- CNC maratott alumíniumötvözetből készült test III-as típusú kemény eloxált, karcolásmentes kivitelben.

- Méretek: 4,7 cm (hossz) x 2,4 cm (szélesség) x 1,2 cm (magasság).

- A fény hatótávolsága 42 méter (441 cd).

- Súly 22 gramm (akkumulátorral együtt).

- IP66 szabvány szerinti vízállóság (erős vízsugárral történő permetezés minden irányból).

- Ütésálló 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben.

- Tartalmazz a kulcsokra akasztható fémgyűrűt és az USB-C töltőkábelt.

- USB-C kábel vagy micro-USB USB-C adapter vásárolható.

## Használat

A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot körülbelül 0,5 másodpercig. A piros fény bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,2 másodpercig. Az üzemmódok működés közben bármikor átkapcsolhatók az oldalsó gomb megnyomásával.

A vezérlő gombot le lehet zárni, hogy megakadályozza, hogy magától bekapcsoljon, pl. csomagban történő szállításkor - nyomja meg kétszer gyorsan (0,5 másodpercen belül) a vezérlő gombot, a lámpa akkor kétszer villogni fog a lezárás jelzésére. A feloldáshoz nyomja meg kétszer újra gyorsan a gombot.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése - a zseblámpa kikapcsolt állapotában nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a gombon lévő kis LED három másodpercre kigyullad. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 100-70%-os töltöttséget, a zöld villogás 70-40%-os töltöttséget, a piros fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 40-10%-os töltöttséget, a piros villogás pedig azt, hogy az akkumulátor kevesebb, mint 10%-os töltöttséget.
Töltés

- Csatlakoztassa le az USB-C csatlakozó gumi kupakját, és csatlakoztassa a zseblámpát a számítógéphez, USB hálózati adapterhez vagy USB autós adapterhez az USB-C kábellel. Alternatívaként bármilyen USB-C csatlakozóval rendelkező mobiltelefon-töltő használható a töltéshez.

- Töltés közben a gombon lévő jelző LED piros, a teljes töltés után zöldre vált.

- A teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 1,3 óra.

- Az alkalmazott Li-pol akkumulátor nem szenved memória hatástól, így a lámpa bármikor újratölthető.

- Minden töltés után alaposan zárja le az USB-csatlakozó kupakját.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lezárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Nedves környezetben győződjön meg arról, hogy az USB-C csatlakozó fedél megfelelően illeszkedik a zseblámpába.

- Ha a zseblámpa nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, az akkumulátor lemerült - töltse fel a zseblámpát.

## Jótállás

Két év garancia.

Fenix E03R

A Fenix E03R egy miniatűr újratölthető zseblámpa, amelyet a kulcsainál vagy a táskájában hordozhat. Minimális mérete és mindössze 22 grammos súlya ellenére nagy, akár 260 lumenes (ANSI) fényáramot biztosít. A fénykúp egyenletesen világít meg egy széles területet akár 42 méteres távolságig. Az áramellátásról egy beépített 200 mAh-s Li-pol akkumulátor gondoskodik, amely a lámpa oldalán található modern USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Összesen négy fehér fénymód és két piros fénymód áll rendelkezésre, a legalacsonyabb üzemmódban legfeljebb 18 órán keresztül. A bekapcsolás és a fényfunkciók átkapcsolása az oldalsó gombbal történik. A zseblámpa kulcskarikával van ellátva, így mindig könnyedén magával viheti. Az akkumulátor töltöttségének jelzője a gombban szintén praktikus. Ezzel a hasznos ajándékkal mindig örömet tudd szerezni. Minden lámpatest paramétert (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.
Fenix E03R zseblámpa paraméterei

- Fehér LED MATCH CA18 és piros LED Everlight 2835 lámpát használunk. Mindkettő 50 000 óra élettartamú megvilágítással.

- Négy fehér fénymód: 260 lumen (0,75 óra) -> 80 lumen (1,25 óra) -> 30 lumen (3 óra) -> 5 lumen (18 óra).

- Két piros fénymód: 4 lumen (5,5 óra) -> piros villogó (4 lumen)

- A lámpa beépített, 200 mAh kapacitású, újratölthető lítium-polimer akkumulátorral működik.

- Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése a gombon.

- Töltés a modern USB-C csatlakozón keresztül.

- Intelligens túlmelegedés elleni védelem.

- CNC maratott alumíniumötvözetből készült test III-as típusú kemény eloxált, karcolásmentes kivitelben.

- Méretek: 4,7 cm (hossz) x 2,4 cm (szélesség) x 1,2 cm (magasság).

- A fény hatótávolsága 42 méter (441 cd).

- Súly 22 gramm (akkumulátorral együtt).

- IP66 szabvány szerinti vízállóság (erős vízsugárral történő permetezés minden irányból).

- Ütésálló 1 méteres magasságból történő leejtéssel szemben.

- Tartalmazz a kulcsokra akasztható fémgyűrűt és az USB-C töltőkábelt.

- USB-C kábel vagy micro-USB USB-C adapter vásárolható.

## Használat

A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az oldalsó gombot körülbelül 0,5 másodpercig. A piros fény bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,2 másodpercig. Az üzemmódok működés közben bármikor átkapcsolhatók az oldalsó gomb megnyomásával.

A vezérlő gombot le lehet zárni, hogy megakadályozza, hogy magától bekapcsoljon, pl. csomagban történő szállításkor - nyomja meg kétszer gyorsan (0,5 másodpercen belül) a vezérlő gombot, a lámpa akkor kétszer villogni fog a lezárás jelzésére. A feloldáshoz nyomja meg kétszer újra gyorsan a gombot.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése - a zseblámpa kikapcsolt állapotában nyomja meg egyszer röviden a gombot, majd a gombon lévő kis LED három másodpercre kigyullad. A zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 100-70%-os töltöttséget, a zöld villogás 70-40%-os töltöttséget, a piros fény azt jelzi, hogy az akkumulátor 40-10%-os töltöttséget, a piros villogás pedig azt, hogy az akkumulátor kevesebb, mint 10%-os töltöttséget.
Töltés

- Csatlakoztassa le az USB-C csatlakozó gumi kupakját, és csatlakoztassa a zseblámpát a számítógéphez, USB hálózati adapterhez vagy USB autós adapterhez az USB-C kábellel. Alternatívaként bármilyen USB-C csatlakozóval rendelkező mobiltelefon-töltő használható a töltéshez.

- Töltés közben a gombon lévő jelző LED piros, a teljes töltés után zöldre vált.

- A teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 1,3 óra.

- Az alkalmazott Li-pol akkumulátor nem szenved memória hatástól, így a lámpa bármikor újratölthető.

- Minden töltés után alaposan zárja le az USB-csatlakozó kupakját.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lezárt alkatrészeket saját maga, ez sérti a garanciát.

- Nedves környezetben győződjön meg arról, hogy az USB-C csatlakozó fedél megfelelően illeszkedik a zseblámpába.

- Ha a zseblámpa nem kapcsol magasabb teljesítményű üzemmódra, vagy nem világít, az akkumulátor lemerült - töltse fel a zseblámpát.

## Jótállás

Két év garancia.