Zseblámpa Fenix E01 V2.0

A népszerű Fenix E01 V2.0 mini zseblámpa második generációja három teljesítménymódot kínál akár 100 lumen (ANSI) fényerővel. Elhanyagolható méretei miatt ideális képviselője az EDC (Every Day Carry) kategóriának, mindig magánál hordhatja, akár a zsebében, akár a kulcsain, vagy a pénztárcájában. A zseblámpa nem sokkal nagyobb, mint egy AAA mikro gombelem, amelyekből táplálkozik. Természetesen a magas színvonalú tervezés, a tartósság és a vízállóság. Az ultravékony kollimátor széles fénykúpot hoz létre, amelynek hatótávolsága akár 35 méter is lehet. Ez a zseblámpa arra hivatott, hogy megbízható kis társként szolgáljon, amely mindig kéznél van. Ezzel a hasznos ajándékkal mindig örömet fogsz szerezni.

A lámpa minden paraméterét (fényáram, akkumulátor élettartama, vízállóság, hatótávolság és ütésállóság) az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány szerint mérnek.

## Fenix E01 V2.0 zseblámpa paraméterei

- Nagy teljesítményű, 50 000 órás élettartamú Cree XP-G2 S3 LED-et használnak.

- Három teljesítményfokozat:

  - újratölthető NiMH akkumulátorokkal mérve: 100 lumen (50 perc) -> 25 lumen (4,5 óra) -> 5 lumen (23 óra).

  - eldobható alkáli elemmel mérve: 100 lumen (50 perc) -> 25 lumen (4,8 óra) -> 5 lumen (25 óra).

- Csak egy mikro gombelemet használ (AAA típusú - alkáli, lítium vagy újratölthető NiMH). Ezek az elemek olcsók és széles körben elérhetők.

- Az Energizer L92 lítium mikrocellás akkumulátorok (különösen alkalmasak szélsőséges hőmérsékleti viszonyokhoz) biztosítják a leghosszabb élettartamot.

- A tartóssági időket 750mAh újratölthető NiMH akkumulátorral és a mellékelt eldobható alkáli elemmel mértük.

- Támogatott akkumulátor feszültség 0,9-1,7V.

- Méretek: 6,65 cm (hossz) x 1,5 cm (fejátmérő) x 1,4 cm (testátmérő).

- Súly: 13 gramm (akkumulátor nélkül).

- Széles fénykúp 35 méteres hatótávolsággal (304 cd).

- Repülőgépipari edzett alumíniumból készült. Tartós felület – hármas típusú kemény eloxált (Type III hard anodized)

- Ütésálló 1 méteres magasságból történő leeséssel szemben.

- Víz- és porálló IP68 szabvány szerint (2 méteres víz alatti mélységben tesztelve).

- Megbízható forgókapcsoló.

- Tartalmaz egy fémgyűrűt a kulcsra akasztáshoz, egy tartalék o-gyűrűt és egy mikroalkalikus elemet.

## Használat

A lámpa bekapcsolásához fordítsa a fényvisszaverőt magától elfelé, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba (húzza meg a fejet). Az ellenkező irányba történő elfordítással a zseblámpa ismét kikapcsol (zseblámpafej engedélye). A fényerő megváltoztatásához a lámpatestet a bekapcsolt állapotból gyorsan ki- és újra be kell kapcsolni. Ez a lámpatestet a következő kimeneti teljesítményszintre kapcsolja. Ha a lámpát 1,5 másodpercnél hosszabb ideig kikapcsolva hagyja, a lámpa visszatér a legalacsonyabb fényerősségű üzemmódba (5 lumen).

Védelem a túlmelegedés ellen - ha hosszabb ideig a legmagasabb üzemmódban működik, a lámpatest csökkentheti a teljesítményt az optimális hőmérséklet eléréséhez.

## Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a lámpafejben lévő zárt alkatrészt saját maga, mert ezzel megszegi a garanciát.

- Csak kiváló minőségű, mikro-töltésű akkumulátorokat használjon, hogy elkerülje a lámpatest károsodását, például az akkumulátor szivárgása miatt.

- Vegye ki az elemeket a lámpatestből, ha hosszabb ideig nem fogja használni, vagy ha az elem már lemerült.

- Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a pozitív pólus a lámpafej felé nézzen.

- Ha a gumigyűrűk hosszabb használat után sérültek, cserélje ki őket. A gyűrűket is kenni kell, hogy megakadályozzák a gumi erózióját. Ezen szabályok betartásával a lámpatest megfelelően védett lesz a vízzel szemben.

- Ha a lámpa villog vagy nem világít, annak az alábbi okok valamelyike lehet az oka:

  - Az elemek majdnem lemerültek - cserélje ki őket.

  - A lámpa belső érintkezői eltömődtek - tisztítsa meg őket alkoholba mártott vattapamaccsal.

## Jótállás

Öt év garancia.